## Slide 1: COMPASS 2026 Tvar plazmatu z jednoho snímku
HACKATHON · TOKAMAK COMPASS
Z jediného snímku kamery určíme 31 parametrů plazmatu. Režim limiter/divertor poznáme s přesností 96,3 % a model odpovídá za jednotky milisekund.

## Slide 2: Problém.
Cíl: tvar, poloha a režim plazmatu v tokamaku COMPASS
Vstup: jediný snímek kamery Photron
Výstup: magnetická osa, elongace, triangularita, X-body, strike pointy…
Dvě režimy: limiter a divertor
Chceme odpověď v milisekundách, ne po dlouhém výpočtu

## Slide 3: Řešení.
Obrazový model
ResNet18 + jednoduché regresní modely
Image-only vstup
API
FastAPI, bezstavové
1 obrázek → 31 hodnot
Dashboard
React, tmavý technický design

## Slide 4: Data a párování.
Zdroj: CSV a Photron camera data z COMPASSu
Snímek se páruje s equilibrium cíli podle výboje a času
Dělení po celých výbojích, žádný výboj není v tréninku i testu
67 590
trénink · 48 výbojů
16 103
validace · 9 výbojů
32 444
test · 30 výbojů

## Slide 5: Frontend: dva režimy.
Dataset
Procházení naměřených výbojů
Fotografie, časové řady, tabulky
Skutečné hodnoty
Predikce
Nahrání snímku
31 predikovaných hodnot

## Slide 6: Výsledky.
Metrika | Hodnota
AUC (jak dobře dokáže model rozlišovat a řadit objekty do dvou kategorií. Divertované / Limitované) | 0,988
MAE (průměrná absolutní chyba) | 0.01358
MSE (průměrná druhá mocnina chyby) | 0.001044
RMSE (odmocnina z MSE) | 0.02072
Přesnost | 96,3 %
96,3 % je přesnost určení režimu, ne přesnost všech 31 parametrů. Regrese je u části parametrů z jednoho snímku obtížnější.

## Slide 7: Výkon a nasazení.
6,5–8 ms
Apple Silicon, lokálně
14–30 ms
CPU container, na snímek

## Slide 9: Dodatečné informace.
Omezenost: Vzhledem k omezenému množství dat model je velmi citlivý na barvy fotografií
ResNet18 - reziduální neuronová síť s 18 vrstvami a zkratkami mezi vrstvami. Je předtrénovaná na ImageNetu, takže už umí rozpoznávat obecné vizuální vzory, jako jsou hrany, tvary a textury. ResNet18 tedy nepoužíváme jako klasifikátor, ale jako extraktor příznaků: z každého snímku vytvoří vektor 512 čísel, který stručně popisuje vizuální obsah obrázku.
Klasifikátor - logistickou regresi – který rozhoduje, jestli je plazma v limiterovém, nebo divertorovém režimu. Ten vrací pravděpodobnost a podle prahu 0,5 určí výsledný režim.
Model jsme trénovali na 116 tisících snímcích z 78 výbojů. Rozdělení jsme dělali po celých výbojích, ne po jednotlivých snímcích, aby nedošlo k úniku dat. Testovací sada má 32 444 snímků z 30 výbojů, které model během tréninku nikdy neviděl.